Приложение к Решению

Совета депутатов Ивановского сельсовета

от   05.04.2013   №  109

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация МО Ивановский сельсовет

Контракт: № 10а/10 от 17.11.2010

Исполнитель:  ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ– 52-ТО-ГП-ПЗиЗ-КР-2010

Орск ● 2013

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1),  «Положения о территориальном планировании»  (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор УГП «ГЕОГРАД» | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Главный градостроитель проекта | Суербаева Г.Ф. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Инженер | Копылов А.Ю. |
| Ведущий градостроитель, дизайнер проекта | Шпагина И.Н. |
| Экономист градостроительства | Шашалевич О.Ю. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Градостроитель проекта | Десятерик А. |

Содержание

Содержание	4

Введение	7

1. Общие сведения о поселении	10

1.1  Краткая историческая справка.	10

1.2 Особенности экономико-географического положения.	11

2. Природные условия	13

2.1. Орогидрография	13

2.2. Гидрология	13

2.3. Климат	14

2.4. Геология	16

3. Зоны с особыми условиями использования территории.	22

3.1 Особо охраняемые природные территории.	22

3.2 Территории зон охраны памятников истории и культуры.	23

3.3 Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны.	24

3.4  Охранные  зоны размещения трубопроводного транспорта.	26

3.5  Зоны залегания полезных ископаемых.	26

3.6  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	27

3.7  Придорожные полосы автомобильных дорог.	27

4.   Территориальные ресурсы Ивановского сельсовета.	28

4.1 Территория муниципального образования.	28

Таблица 4.1.2	30

4.2 Территориальные ресурсы.	31

5. Социально-экономическая ситуация в Ивановском сельсовете.	32

5.1   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	32

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	39

5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	45

5.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	48

6. Планировочная организация территории.	56

6.1 Современная градостроительная ситуация.  Анализ реализации «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района»	56

6.2. Концепция территориального развития поселка (предложения по территориальному планированию)	60

6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.	64

7.	Транспортная инфраструктура.	72

8.	Инженерная защита и подготовка территории.	73

9. Озеленение.	74

10. Инженерная инфраструктура	75

11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)	79

и мероприятия по ее охране	79

11.1 Атмосферный воздух	79

11.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	80

11.1.2. Санитарно-защитные зоны	82

Качество поверхностных вод	84

Качество питьевых вод	85

11.2.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	85

11.3 Источники загрязнения почв. Санитарная очистка населенных мест.	86

11.3.1. Мероприятия по охране почв	87

11.3.2 . Предложения по санитарной очистке населенных мест	89

11.3.3. Охрана окружающей среды при обращении с отходами	91

13.     Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана	93

ТОМ. Часть Б (графические материалы, ДСП)

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МО ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ОПОРНЫЙ ПЛАН. | 1:20 000 |
| 2. | СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА с. ИВАНОВКА | 1:5000 |
| 5. | СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МО ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 1:20 000 |
| 6. | СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА с. ИВАНОВКА | 1:5 000 |
| 7. | СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МО ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 1:500 000 |
| 8. | МО ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В СХЕМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СХЕМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО город ОРЕНБУРГ | 1:5000 |

# Введение

Настоящий Генеральный план представляет собой принципиально новую разработку Генерального плана МО «Ивановский сельсовет»  по отношению к Генеральному плану, разработанному Оренбургским институтом «ОРЕНБУРГАГРОПРОМПРОЕКТ» в 1990 г.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Ивановский сельсовет»  являются:

- окончание в 2010 году расчетного срока реализации положений Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района согласованного Решением Исполнительного комитета от 09.02.1990г № 36 Совета народных депутатов Оренбургского района Оренбургской области;

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2008 года «об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 15 сентября 2004 года № 1472/246-III-ОЗ (в ред. от 25.05.2005г.) «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» и «об установлении границ вновь образованных муниципальных образований»;

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость осуществления согласованной подготовки документов территориального планирования Оренбургской области, Оренбургского района и МО «Ивановский сельсовет», с учетом взаимных интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим законодательством;

- внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

- ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

- необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных предприятий;

- необходимость сохранения природно-экологического каркаса с обеспечением сохранности памятников природы, расположенных на территории поселения;

- необходимость изыскания резервных территорий для развития поселения;

- необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района, разработанный Оренбургским институтом «ОРЕНБУРГАГРОПРОМРОЕКТ» в 1990 г. и утвержденный  Решением Исполнительного комитета от 09.02.1990г № 36 Совета народных депутатов Оренбургского района Оренбургской области.

- Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга.

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Оренбургском районе  2010 года.

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Оренбург» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

А так же  на основании данных, представленных в ответах по запрашиваемой информации  от следующих  инстанций:

- БД ПМО Оренбургской области. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО Оренбургский район Ивановский сельсовет (данные официального сайта Федеральной службы статистики)

- ОАО «ОРЕНБУРГОБЛГАЗ» трест «Оренбургмежрайгаз» (письмо от27.11.2011 № 01-07/135)

- Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (письмо от 30.12.2010г. № 3770)

- Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (письмо от 30.12.10г. № 08-9244)

- Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области (письмо от 23.12.2010г. № 03-16/1388)

Авторский коллектив выражает благодарность за активное участие в разработке генерального плана МО «Ивановский  сельсовет»: главе МО «Ивановский сельсовет» Швецову Евгению Геннадьевичу, главному архитектору Оренбургского района  Грекову Сергею Ильичу  и администрации Ивановского сельсовета.

# 1. Общие сведения о поселении

Рисунок 1 - Местоположение поселения в системе Оренбургской области

Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области, объединяющий общей территорией один сельский населенный пункт.

Административный центр Ивановского  сельсовета - село Ивановка.

Численность населения Ивановского сельсовета  - 2193 чел.

Площадь МО Ивановский сельсовет составляет около 15600 га.

## 1.1  Краткая историческая справка.

В двадцатые годы на месте села Ивановка находился хутор Зауральный. В 1926 году на данной территории создается кооперативное сельскохозяйственное товарищество. Инициатором его стал Оренбургский предприниматель Федор Тимофеевич Иванов, именем которого в последствии и названо село. В район деятельности товарищества включили Благословенский, Карачинский. Назвали товарищество «Ивановское». В 1926-1927 гг. сформировался основной состав населения поселка  за счет прибывших переселенцев. 4 декабря 1927 года было принято решение о создании ТОЗа «Мирный труд», как одной из форм колхоза. Колхоз «Урал» существует до сих пор, это крепкое, современное, развитое  хозяйство.

По национальному составу село многонациональное. Преобладает русское население, есть также украинцы, немцы, казахи, татары, чуваши, армяне, грузины, дагестанцы, марийцы, белорусы, башкиры, удмурты.

## 1.2 Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование «Ивановский  сельсовет» расположен на территории Оренбургского района  Оренбургской области,  Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Муниципальное образование «Оренбургский район»  занимает территорию в центре Оренбургской области. Административный центр Оренбургского района расположен на территории города Оренбурга.

Ивановский сельсовет расположен в центре  Оренбургского района, юго-восточнее города Оренбург, вдоль трассы Оренбург-Беляевка, на левом берегу реки Урал.

Границы Ивановского сельсовета, установлены  законом Оренбургской области «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 15 сентября 2004 года.

Ивановский сельсовет граничит с северной стороны с городом Оренбург и Пригородным сельсоветом, с восточной стороны с Благословенским сельсоветом и городом Оренбург, с южной стороны с Пугачевским сельсоветом, с западной стороны с Весенним и Экспериментальным сельсоветами.

Особенности экономико-географического положения МО Ивановский сельсовет:

- Высокая транспортная обеспеченность - сельсовет находится в непосредственной близости от основных автомобильных и железнодорожных путей межрегионального и областного значения. Трасса Оренбург – Беляевка проходит по территории поселения;

- На территории Оренбургского района находится аэропорт «Центральный», имеющий статус  международного;

- Граничит с городом Оренбург - административным центром Оренбургской области, являющимся  крупным промышленным и культурным центром Приволжского региона;

- Ивановский сельсовет входит в границы первой линии Оренбургской агломерации и зону концентрации градостроительной деятельности, установленную СТП Оренбургской области, что обеспечивает высокую активность в сфере жилищного и экономического освоения поселения;

- Поселение  расположено в непосредственной близости от узла пересечения главных планировочных осей, выделенных Схемой территориального планирования Оренбургской области и связывающих основные экономические зоны области:

- Основная  планировочная ось широтного направления объединяет федеральную автодорогу Самара – Оренбург, железнодорожную магистраль Самара- Челябинск, основную территориальную автодорогу Оренбург-Челябинск;

- Основная планировочная ось меридионального направления совпадает с автодорогой направлением Уфа – Оренбург – Уральск и Уфа – Оренбург – Актюбинск.

Особенности экономико-хозяйственного положения Ивановского сельсовета:

- Основная отрасль экономики поселения– сельское хозяйство, производственное направление – зерно-скотоводческое. Ведущее предприятие – СПК «Урал», организованное на базе колхоза «Урал», где трудится большая часть трудоспособного населения, около 270 человек. Общая площадь используемых в сельском хозяйстве земель около 14,0 тыс га;

- Не менее значимая для поселения отрасль экономики – добыча полезных ископаемых. На территории Ивановского сельсовета находится часть уникального Оренбургского газоконденсатного месторождения. В настоящее время почти треть территории поселения занято рабочими газодобывающими скважинами;

- Связь сельского поселения с основной системой транспортных коммуникаций и пограничное положение с городом Оренбург повышает инвестиционную привлекательность земель поселения, способствует  развитию жилищного строительства.

# 2. Природные условия

## 2.1. Орогидрография

Территория муниципального образования Ивановский сельсовет расположена на Сакмаро-Уральском и Киндельско-Сакмарском водоразделах, в районе слияния двух крупных рек Урала и его правого притока Сакмары. Планируемая территория характеризуется полого-холмистым рельефом, осложненным отдельными вершинами, грядами, долиной реки Урал и овражно-балочной сетью.

Абсолютные отметки поверхности планируемой территории варьируют от 90 м в пойме реки Урал до 190-200 м на вершинах местных водоразделов. В долине реки Урал прослеживаются низкая и высокая поймы, а также две надпойменные террасы, возвышающиеся над урезом реки соответственно на 1 м, 4-7 м и 10-12 м.

Поверхность поймы р. Урал неровная из-за обилия протоков, стариц, прирусловых валов, особенно в пределах низкой поймы. На поверхности высокой поймы наблюдается ряд озер, в основном, старичного происхождения. Глубиной до 1-2 м шириной 20-30 м, многие озера у берегов заболочены.

Первая надпойменная терраса имеет гораздо меньшее площадное распространение по сравнению с высокой поймой, имеет слаборасчлененную поверхность, прорезанную неглубокими ложбинами стока и сглаженными понижениями стариц и протоков. Вторая надпойменная терраса имеет несколько большее распространение, чем первая.

Поверхность террасы плоская со слабым уклоном в сторону реки, расчленена многочисленными ложбинами стока, оврагами и балками.

На довольно плоском водораздельном пространстве выделяется ряд возвышенностей, к числу которых относится гора Стеклянная.

Планируемая территория в целом характеризуется благоприятными орографическими условиями, за исключением таких участков местности как поймы, заболоченные понижения, уступы террас.

## 2.2. Гидрология

Гидрографическая сеть МО Ивановский сельсовет представлена рекой Урал.

Р. Урал начинается четырьмя постоянно действующими ключами на склонах горного массива, входящих в систему хребта Урал-Тау, на высоте около 640 м над уровнем моря и впадает в Каспийское море. Длина р. Урал 2423 км, площадь водосбора 237 000 км2.

Основное питание р. Урала происходит за счет талых снеговых вод.

По условиям водного режима р. Урал относится к Казахстанскому типу рек с резко выраженным преобладанием стока в весенний период и устойчивым ледоставом в зимний.

Для годового хода уровней р. Урал у г. Оренбурга характерной является хорошо выраженная волна весеннего половодья и сравнительно устойчивые летние и зимние межени. Продолжительность подъема 20 дней. Стремительный подъем уровней в марте- апреле сменяется довольно медленным спадом, продолжающимся в большинстве случаев до середины июня - начала июля.

Распределение стока в году равномерное, основная масса стока проходит в период паводка, а в период межени река мелководна. За период с апреля по июль в многоводные годы проходит около 80% годового стока, а в маловодные около 60%.

Существенное влияние на режим реки Урал оказывает Ириклинское водохранилище, осуществляющее годовое регулирование стока реки, частично срезая пик и увеличивая водность в летнюю и зимнюю межень.

Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем 150 дней, наибольшая 180 дней, наименьшая – 137 дней, в среднем от 16 ноября по 16 апреля.

## 2.3. Климат

Климатические условия МО Ивановский сельсовет характеризуются резко континентальным климатом. Особенностью зимы является циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые.

В весенний период характерной чертой циркуляции являются меридиональные переносы воздуха. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, вызывающие быстрое повышение средних суточных температур, просыхание и прогревание почвы, с другой стороны арктические вторжения, обусловливающие весенние возвраты холодов и задержку в ходе весны. Весенний период обычно непродолжителен. Заканчивается весна обычно в третьей декаде мая. Однако, в первой половине июня бывают периоды похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Характерной особенностью весны является быстрый подъем среднесуточных температур воздуха.

С переходом температуры воздуха через 10-12° устанавливается летний тип погоды. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс в антициклонах. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. Поэтому летом преобладает жаркая сухая погода.

С наступлением осени (конец сентября начало октября) температура воздуха понижается. Осенний период заканчивается с переходом температуры через 0° и появлением снежного покрова.

Температурный режим МО характеризуется следующими средними величинами:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,1 | -12,7 | -6,1 | 7,0 | 15,3 | 20,5 | 22,1 | 19,8 | 13,6 | 5,1 | -3,7 | -9,3 | 4,9 |

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или другую сторону от средне многолетней. Эти отклонения зимой в среднем колеблются в пределах ±3°, летом до ±1,5° - ±2°.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,10 С; средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца: 22,10 С.

Преобладающее направление ветра в течение года - ветры восточного направления.

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 10 | 8 | 20 | 9 | 12 | 15 | 16 | 10 | 3,9 |

Среднемесячная и годовая скорости ветра, м/сек.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 |

В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со скоростью ≥15 м/сек наблюдаются в среднем 19 дней, преобладают они в холодный период.

Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать штормовых значений (≥ 40 м/сек). Наиболее часто штормы наблюдаются в зимний и осенний периоды.

В районе МО Ивановский сельсовет наблюдаются суховеи, при этом характерны очень высокие температуры воздуха, низкая относительная влажность, уменьшенная облачность. Скорости ветра при суховеях незначительны. Наиболее часто и более интенсивные суховеи наблюдаются в июле и августе.

Количество атмосферных осадков в течение года и в многолетнем ходе колеблются в больших пределах. По количеству выпадающих атмосферных осадков район г. Оренбурга относится к зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20 | 20 | 25 | 27 | 37 | 39 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 358 |

Годовой ход осадков имеет минимум в феврале-марте, максимум в июле. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как максимум, так и минимум, могут быть отодвинуты на другие месяцы, и месячное количество осадков может незначительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Интенсивность месячных сумм осадков за теплый период из года в год довольно велика. Основная сумма осадков выпадает в теплый период (IV – X) года и составляет 222 мм. В холодный период (XI - III) выпадает 136 мм воздуха, как правило, теряются на инфильтрацию и испарения.

Территория МО Ивановский сельсовет относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем в начале ноября. Число дней со снежным покровом составляет около 140.

Облачность является одним из основных метеорологических компонентов.

Характер облачности и ее количество в холодное и теплое время года значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных с ним приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с малой вертикальной мощностью.

В теплое время года с развитием процессов конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по общей и нижней облачности наиболее пасмурным месяцем в МО Ивановский сельсовет является декабрь.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2,1 м.

На карте климатического районирования для строительства МО Ивановский сельсовет относится к III-А климатическому району.

## 2.4. Геология

2.4.1. Рельеф

Местность в пределах МО относится к возвышенным равнинам предуральского Сырта, для которых характерно холмогорье абсолютной высотой 85-180 м, при относительных высотах в долине  р. Урал от 3-5 м до 20-30 м,  в районе возвышенностей до 70 м и крутизне склонов холмов от 10-15° до 30-40°. В долине реки имеется две аккумулятивные надпойменные террасы, высокая и низкая поймы. Поверхность второй террасы плоская, наклоненная к руслу реки, прибровочные части, и уступы террас расчленены оврагами и балками, многочисленными ложбинами стока. Уступ террасы хорошо выражен в рельефе, его высота от 3 до 10 м, при крутизне 10-30°.

Поверхность первой надпойменной террасы слабо расчленена неглубокой сетью ложбин, старицами, отрезками брошенных русел, заболоченными понижениями. Средняя относительная высота террасы над урезом реки 4-7 м.

Высокая пойма прослеживается по берегу реки Урал, ширина ее левобережной части достигает 2,5 км. Поверхность осложняют старичные озера, протоки, береговые валы, веера блуждавших некогда русел. Заливаются паводковыми водами эти поймы не каждый год.

Низкая пойма имеет ограниченное распространение и развита только в излучинах рек, где на ней наблюдаются, сложенные песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно паводковыми водами.

2.4.2. Геологическое строение

Территория МО расположена на восточной окраине крупной тектонической структуры - Русской (Восточно-Европейской) платформы, в пределах Волго-Уральской антеклизы. Характерной особенностью территории является её приуроченность к Урало-Сакмарскому прогибу, разделяющим два крупных сводовых структурно-тектонических элемента антеклизы – Восточно-Оренбургское поднятие и Соль-Илецкий свод.

Геологическое строение территории определяется наличием куполовидных антиклинальных поднятий, относящихся к проявлениям солянокупольной тектоники, что обусловило широкое распространение пород мезозойского возраста. В геологическом строении территории также принимают участие терригенные отложения перми, неогена и обширный комплекс четвертичных осадков.

Татарский ярус перми (P2t) делится на нижний и верхний подъярусы.

Нижний подъярус (P2t1)– красноцветные плотные глины, аргиллиты, песчаники и алевролиты с редкими прослоями мергелей и известняков. В песчаниках маломощные линзы и прослои конгломератов. Мощность подъяруса 300-600 м.

Верхний подъярус (P2t2) залегает с размывом на нижнем подъярусе, амплитуда размыва 80-90 м. В низах разреза – песчаники с линзами и прослоями конгломератов. Выше - толща плотных глин и алевролитов с прослоями песчаников и реже конгломератов, известняков и мергелей. В верхней части, среди глин и алевролитов, прослои грубозернистых песчаников с линзами конгломератов. Общая мощность подъяруса составляет 370 м и более.

На отложениях перми с размывом залегают сохранившиеся в эрозионной впадине (Паникская мульда) породы мезозойского возраста.

Отложения нижнего триаса (Т1) сложены красноцветной толщей песков, песчаников и конгломератов, алевролитов и глин. Средний триас (Т2) представлен красноцветными и пестроокрашенными глинами с прослоями алевролитов и песчаников.

Среднеюрские отложения (J2) состоят из серых песков, галечников, алевролитов и глин. В темно-серых глинах средней юры, залегающих на серых кварцевых песках, встречаются прослои бурых углей. Мощность средней юры составляет около 60 м.

Меловые отложения (K) состоят из песков, глин, белых мергелей, мела общей мощностью около 60 м.

Неогеновые морские отложения представлены образованиями акчагыльского яруса (N2ak), залегающими с размывом на породах палеозоя и мезозоя. Отложения сохранились на переуглубленных участках, в долине реки Урал. Разрез состоит из темно-серых до черных глин плотных и вязких, с редкими линзами тонких и мелких песков, в основании галечник (кварц и кремень), мощностью 6 м. Общая мощность 120 м.

Четвертичные отложения слагают пойму и надпойменные террасы р. Урал. Представлены песками с прослоями глин и суглинков, гравийно-галечниковыми образованиями.

2.4.3. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые Ивановского сельсовета представлены Оренбургским нефтегазоконденсатным месторождением, Южно-Оренбургским месторождением керамзитовых глин и Ивановским месторождением минеральных вод.

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ), открытое в 1966 г,  представляет собой брахиантиклиналь широтного простирания длиной 104 км, шириной 19 км в центральной части, 11 км в западной части и 10 км в восточной части. Тектонических разломов в структуре не отмечено. Геологический возраст пластов: филипповский, артинско-среднекаменноугольно – пермский (C2-P2). Породы – коллекторы: пористые и трещиноватые ангидриты и известняки мощностью 100-120 м. Типы залежей пластов – массивная и пластово-сводовая. Высота газовой залежи 514 м, она отмечается аномально высоким пластовым давлением и невысокой температурой (+27°C).

Месторождение эксплуатируют 400 скважин, действующих 336. Среднесуточный дебит газа – 459 тыс. м3/сут. Месторождение обводнено, воды хлоридные гидрокарбонатно-натриевые, содержащие йод, бром, бор.

В сводовой части месторождения, на отметке 1227 м, давление достигает 198,4 атм.

Газовую залежь перекрывают отложения кунгурского яруса (каменная соль, ангидриты), мощностью 481-1298. В составе газовой залежи: метана 81,5-88,0%, этана 3,1-5,4%, пропана 1,03-2,1%, изобутана 0,15-0,7%, нормального бутана 0,32-2,1%, изопентана 0,2- 1,5%, нормального пентана 0,2-1,3%, гексана плюс 0-0,9%, азота 2,4-7%, сероводорода, в верхней части месторождения 4,5%. В газе содержится гелий.

Конденсат бесцветен, но имеет резкий запах. Выход газа на месторождении 85,7 см3/м3, плотность 0,59-0,6 г/см3.

Запасов конденсата должно хватить на 30-40 лет, при добыче порядка 45 млрд. м3/год.

Южно-Оренбургское месторождение керамзитовых глин. Расположено в 12 километрах к югу от п.Ивановка (дорога на с.Паника). Месторождение разрабатывается с 1939 года.

Сырье - глина темно-серая, почти черная. С поверхности породы сильно трещиноватые, по трещинам наблюдается ожелезнение и включения гипса. Высота разрабатываемого уступа 7 м (2003год). Возраст глин – нижний отдел меловой системы. Находится месторождение в Паникской мульде.

Ивановское месторождение минеральных вод приурочено к относительно водоупорному акчагыльскому горизонту и водоносному татарскому комплексу. Подземные воды акчагыльского горизонта вскрываются на глубине 35 м, статический уровень их 7м. Воды хлоридные натриевые, с минерализацией 7 г/л. Подземные воды водоносного татарского комплекса вскрываются на глубинах 87,5 – 109,5 м, статический уровень их 2,2 – 3,9 м.

Для месторождения характерно нарастание минерализации с глубиной: в верхней части воды хлоридные натриевые с минерализацией 22,4 г/л., в нижней рассолы с минерализацией до 201 г/л. Месторождение эксплуатируется с 1997 г.

2.4.4. Гидрогеологические условия

На левобережье р. Урал, где преимущественно развита II надпойменная терраса, пресные воды только в отдельных линзах. На большей площади здесь циркулируют солоноватые воды с минерализацией до 3 г/л. Пресные воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные, солоноватые и соленые хлоридные натриевые, что связано с проникновением вод нижележащего верхнетатарского водоносного комплекса.

Воды спорадического распространения в неогеновых отложениях акчагыльского яруса (N2ак). Основное их развитие в долине реки Урал, где они выполняют переуглубленные врезы (до 90 м) в отложениях татарского яруса перми.

Водовмещающие породы грубозернистые и мелкозернистые пески и галечники, среди водоупорных глин. Глубина залегания уровня грунтовых вод 56,5 и 64,0. Статический уровень устанавливается на глубине 4,35-3,4 м. Напор 60,6-62,1. Удельные дебиты скважин 2,61 на р. Урал; коэффициент фильтрации аллювия 11,13 м/. Воды в большинстве случаев соленые (минерализация 3,3 г/л, воды хлоридные натриевые).

На участках, где под четвертичным покровом залегают пески акчагыла, в долине р. Урал, воды пресные.

Воды верхнетатарского подъяруса перми (P2t2) широко распространены на всей территории района. Водовмещающими являются трещиноватые песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломераты.

В долине р. Урал удельные дебиты скважин много ниже 0,063-0,576 л/с, при коэффициенте фильтрации 0,104-0,84 м/сут. Воды хлоридные натриевые с минерализацией 1,14-44,5 г/л, отмечается нарастание минерализации от коренных склонов долины к руслу реки, по мере погружения кровли водоносного комплекса. Наиболее минерализованные воды, развитые на левобережье р. Урал обладают лечебными свойствами (желудочные заболевания).

2.5. Растительность

Основу древостоя пойменных лесов Урала составляют дуб и тополь. Пойменные дубравы по реке Уралу отечественный географ Ф. Н. Мильков назвал "последней вспышкой расцвета растений дубравного комплекса, остановленного в своем движении на юго-восток степями".

Дубравные леса расположены на верхнем уровне поймы Урала, приподнятом над урезом реки на 4—6 м. По преобладающему травяному покрову пойменные дубравы Урала подразделяются на ежевиковые и ландышевые.

Для ландышевых дубрав характерен очень устойчивый комплекс сопутствующих дубу древесных и кустарниковых пород и лесного широкотравья. В пойме Урала вместе с дубом прекрасно растут липа, вяз гладкий, смородина черная, боярышник кроваво-красный. В густом кустарниковом ярусе чаще других встречаются рябина, калина, черемуха, крушина ломкая, жостер слабительный, терн колючий. Деревья нередко переплетены гирляндами хмеля.

Фон травяного покрова пойменных ландышевых дубрав образуют типичные дубравные растения: ландыш майский, будра плющевидная, ежевика сизая, василистник малый, валериана лекарственная, бубенчики лилиелистные, фиалка удивительная. Для опушек дубрав характерны самые высокие травянистые растения края: двух-, трехметровые дягиль лекарственный и борщевник сибирский. Для дубрав поймы Урала характерен кирказон обыкновенный.

Не менее чем дубравы для поймы Урала характерны тополевники, которые образованы тополем черным и тополем белым.

Естественная облесенность территории на междуречьях и придолинных равнинах практически отсутствует. На нераспаханных участках основным типом растительности являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи на средне-мощных южных черноземах с преобладанием ковыля лессинга, ковыля красивейшего, тырсы, типчака, тонконога. Из разнотравья обычны различные виды астрагалов.

2.6. Животный мир

Насекомоядные млекопитающие представлены обыкновенным и ушастым ежом, обыкновенной и малой бурозубкой. Из летучих мышей отмечены ушан, рыжая вечерница, двухцветный кожанок. Наиболее многочисленную группу млекопитающих составляют грызуны: рыжеватый и малый суслик, степной хорь, серый хомячок, хомячок Эверсмана, обыкновенный хомяк, обыкновенная и темная полевка, степная пеструшка, степная мышовка, большой тушканчик, лесная и полевая мышь. По рекам и ручьям обитает водяная полевка, бобр, выхухоль.

Зайцеобразные представлены степной пищухой и зайцем-русаком. Из хищных млекопитающих обитают обыкновенная лисица, корсак, лесная куница, степной хорек.

Из птиц обитают полевой жаворонок, обыкновенная каменка, беркут, сапсан, степная пустельга, дрофа, малый лебедь, скопа, степной лунь, варакушка, горлица, большой пестрый дятел, серая куропатка и перепел, стрепет, чибисы, золотистая+ щурка, удод, кукушка козодой. Здесь гнездятся филин, ласточка-береговушка, розовый скворец, каменный воробей. На Урале и пойменных озерах обитают утки.

Из амфибий обычны краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка. Встречается болотная черепаха.

В Урале и пойменных озерах обитают более 40 видов рыб, среди них: жерех, лещ, судак, сазан, линь, подуст, сом, щука, окунь, налим, голавль, язь, карась, красноперка, окунь.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана разработаны схемы: «Комплексная оценка территории» и «Схема ограничений природного и техногенного характера». На схемах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны;

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- технические зоны размещения трубопроводного транспорта;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;

- зоны различной градостроительной ценности территорий.

Границы указанных территорий нанесены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

## 3.1 Особо охраняемые природные территории.

На территории  МО «Ивановский сельсовет»  расположены особо охраняемые природные территории областного значения, включенные в перечень памятников природы областного значения, утвержденный распоряжением администрации Оренбургской области  от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области»:

- Гора Стеклянная

Площадь – 25,0 га

Месторасположение - В 6 км к северо-западу от п. Паника, расположен на землях Колхоза «Урал».

Краткое описание памятника природы, согласно паспорта памятника природы от 25.12.2000г., составленного с.н.с. Института степи УрОРАН Павлейчик В.М.:

«Геологический  памятник природы, представляющий собой пологосклонный холм с абсолютной отметкой 215,2 м, по которому проложена асфальтированная дорога Оренбург-Михайловка. На северном склоне холма, с северо- восточной стороны дороги расположен карьер, которым вскрыты темно-серые черные глины аптского яруса нижнего мела. Глины разрабатываются в качестве сырья для получения керамзита. С юго-западной стороны дороги в небольших ямах-карьерчиках вскрыты опоковидные породы, песчаники и ракушечники верхней юры, имеется прослой конкреционных фосфотитов. Видимая мощность разреза достигает 5 м. исключительно богатые скопления юрской морской фауны: раковины аммонитов хорошей сохранности, ростры белемнитов, створки различных пелеципод и брахиопод.

На картах-схемах Генерального плана местоположение памятника природы отображено схематично, т. к. в настоящее время границы территории объекта памятника природы ООПТ «Гора Стеклянная» не установлены.

В целях обеспечения сохранности объекта, настоящим генеральным планом рекомендуется:

- ограничение хозяйственной деятельности на территории памятника природы (несанкционированные горные работы, распашка земель, изменение ландшафта и т.д.);

- проведение мероприятия по установлению границ территории объекта памятника природы и режима особой охраны, в порядке, установленном законодательством РФ.

## 3.2 Территории зон охраны памятников истории и культуры.

По данным Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области (письмо от 23.12.2010 № 0316/1388) на территории муниципального образования расположены 2 объекта культурного наследия регионального значения (памятники археологии), находящихся на учете в государственном органе охраны объектов культурного наследия Оренбургской области:

Таблица 3.2-1

| Название памятника | Местоположение | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Одиночный курган | с. Ивановка, в 5,5 км к З (уточн.- к В) от села | Постановление Законодательного собрания Оренбургской области от 06.10.1998г. № 118/21-ПЗС |
| Одиночный курган «Паника» | с. Паника, в 5 км к СЗ от села | Постановление Законодательного собрания Оренбургской области от 06.10.1998г. № 118/21-ПЗС |

На картах — схемах Генерального плана МО «Ивановский сельсовет» объекты культурного наследия (памятники археологии) нанесены схематично, т. к. границы территории  объектов культурного наследия и границы зон охраны таких объектов  в настоящее время  не определены.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия настоящим генеральным планом рекомендуется:

- проведение работ по установлению границы зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством Оренбургской области;

- до определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению  объектов культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

## 3.3 Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Управлением по технологическому и экологическому надзору по Оренбургской области представлены сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и о границах СЗЗ этих объектов (письмо от 30.12.2010 № 3770):

Таблица 3.3 -1

СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов

на территории МО Ивановский сельсовет по данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

| № п/п | Наименование объекта* | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовые скважины (№№ 0.11 ООО «Газпром добыча Оренбург») | I | 1000 |
| 2. | Свалка ТБО | I | 1000 |
| 3. | Скотомогильник | I | 1000 |
| Объекты СПК колхоза «Урал» |
| 4. | Машинно-тракторные мастерские | III | 300 |
| 5. | Центральный ТОК | III | 300 |
| 6. | Животноводческая ферма (до 1200 голов) | III | 300 |
| 7. | Животноводческая ферма (до 1700 голов) | II | 500 |

* подробнее влияние указанных объектов на окружающую среду рассматривается

в главе 11 «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и мероприятия по ее охране»

Таблица 3.3.-2

СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов

на территории МО Ивановский сельсовет, выявленных в процессе комплексной оценки территории

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское кладбище | V | 50 |
| 2. | Рыбный цех | III | 300 |
| 3. | АЗС, ГАЗС | IV | 100 |
| 4. | Склад сена | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны объектов (таблицы 3.3-2), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выявленных на территории муниципального образования в процессе комплексной оценки территории отображены на картах-схемах ГП в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

## 3.4  Охранные  зоны размещения трубопроводного транспорта.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Значительную часть территории Ивановского сельсовета занимает Оренбургское газоконденсатное месторождение. Добычу, переработку, транспортировку газа проводит крупный газохимический комплекс ООО «Газпром добыча Оренбург».

Для исключения возможности повреждения трубопроводов при развитии градостроительной деятельности поселения на картах-схемах генплана отображена охранная зона трубопровода транспортирующего продукты газодобычи, в размере 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны, согласно п.п.4.1 п.4 «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов

На картах-схемах генплана Ивановского сельсовета отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ  35 кВ — 15 м

ВЛ 110 кВ — 20 м

ВЛ 150 кВ, 200 кВ — 25 м

ВЛ 300, 500 кВ — 30 м

## 3.5  Зоны залегания полезных ископаемых.

Граница горного отвода Оренбургского газоконденсатного месторождения отображена на следующих схемах Генплана: «Схема ограничений техногенного и природного характера», «Схема комплексной оценки территории МО Ивановский сельсовет».

## 3.6  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На картах-схемах генерального плана отображены водоохранные зоны водных объектов Ивановского сельсовета, в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 24.07.2009г.:

- река Урал (протяженность более 2000 км) — ширина водоохранной зоны 200 метров;

- реки (протяженность до 10 км) — ширина водоохранной зоны  50 метров

## 3.7  Придорожные полосы автомобильных дорог.

Согласно, федерального закона   № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты РФ»,  для автомобильных дорог, расположенных вне населенных пунктов устанавливаются придорожные полосы. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Генпланом предусмотрены придорожные полосы в размере:

- пятидесяти метров для дорог регионального значения III категории Оренбург-Беляевка и Ивановка – Пугачевский.

# 4.   Территориальные ресурсы Ивановского сельсовета.

### 4.1 Территория муниципального образования.

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы  муниципального образования Ивановский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Оренбургский  район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области от 15 сентября 2004г.  Площадь территории проектирования 15600 га.

Территорию сельсовета составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения.

ПО ПРОВЕДЕННЫМ КАРТОГРАФИЧЕСКИМ ПОДСЧЕТАМ в программе MapInfo общая площадь МО Ивановский сельсовет ориентировочно составляет –     16720 га:

площадь земель населенных пунктов –   825 га

- земли ГЛФ –   753 га;

- земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. земли водного фонда – 15043 га.

Таблица 4.1.1 – Характеристика земель МО Ивановский сельсовет, согласно картографических измерений на карт-схемах Генерального плана МО Ивановский сельсовет

| № п.п. | Наименование земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов -с. Ивановка | 825 | 4,9 |
| 2. | Земли с/х назначения, в том числе земли водного фонда | 15043 | 89,9 |
| 3. | Земли ГЛФ | 753 | 4,5 |
| 4. | Земли ООПТ | - | - |
| 5. | Земли промышленности, транспорта и связи | 99 | 0,6 |
|  | Итого земель в границах МО | 16720 | 100 |

На основании вышеизложенного можно заключить, что одной из ведущих отраслей народного хозяйства Ивановского сельсовета является сельское хозяйство. Основной производитель сельскохозяйственной продукции  - СПК «Урал». Общая площадь земель постоянного пользования колхоза составляет 14603 га, в том числе сельхозугодий 14091 га, из которых в общей долевой собственности сельхозугодий 11790 га и 2010 га арендованы у администрации сельсовета. Контуры сельхозугодий расположены крупными массивами площадью 300 га.

Состав и соотношении сельхозугодий СПК «Урал» приведены в следующей таблице:

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование земельных угодий | Га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь | 14603 |
| 2. | Пашня, в т.ч. орошаемой | 10510 41 |
| 3. | Сенокосы, В том числе коренного улучшения | 159 159 |
| 4. | Пастбища, В т.ч. коренного улучшения | 3422 2212 |

## Таблица 4.1.2

Распределение земельного фонда в границах МО Ивановский сельсовет

(по данным администрации Ивановского сельсовета)

| № п/п | показатели | Кол-во участков, зем. паев | Площадь, га | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пашня | пастбища |
| 1 | Всего земель на территории сельсовета |  | 16651 | 8275 |  |
| 2 | Земли сельхоз. назначения |  | 14840 |  |  |
| 2.1 | Из них паевой фонд |  | 11818 | 8275 | 2948 |
|  | -в собственности КФХ |  | 390 | 390 |  |
|  | -в собственности ЮЛ |  | - | - |  |
|  | -в аренду ЮЛ и КФХ |  | 282 | 285 |  |
| 2.2 | - в пост.,бессрочн. пользование |  | 53,2 |  |  |
| 2.3 | В гос. собств. МО а) земли в ведении сельсовета |  | 2506,4 |  |  |
| 4 | Земли населенных пунктов, находящихся в частной собственности | 480 | 64,0 |  |  |
| 5 | Земли населенных пунктов, находящихся в аренде ЛПХ, ИЖС | 100 | 12,0 |  |  |
| 6 | Земли общего пользования (дворы, улицы) | - | 180 |  |  |
| 7 | Земли под общими постройками | - | 19 |  |  |
| 8 | Неиспользуемые земли, овраги | - | - |  |  |
| 9 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  | 4,0 |  |  |
| 10 | Дороги |  | 97,0 |  |  |
| 11 | Земли с/х назначения (ПАИ) в собственности , в аренде (поставлено на кадастровый учет) | 871 | 11571 |  |  |

Из таблицы следует, что в муниципальном образовании проведена инвентаризация имеющихся земель сельскохозяйственного назначения и из них около 80 % земель поставлено на кадастровый учет.

## 4.2 Территориальные ресурсы.

С целью выявления территориальных ресурсов для развития  села выполнен анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития:

  - природно-экологические;

  - санитарно-гигиенические;

  - особенности инженерного обустройства;

  - характер современного использования территории;

  - размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

  - социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие территории. В настоящее время территория села  Ивановка  полностью освоены и возникает острая необходимость в освоении новой территории для жилищного строительства за пределами существующих границ населенного пункта.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории пригодные для организации рекреационных зон: в северо-восточной части села около 200 га, на юго-востоке от села Ивановка около 300 га.

Рекомендованное проектом территориальное развитие сельсовета, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории отображены на картах-схемах Генерального плана МО Ивановский сельсовет.

# 5. Социально-экономическая ситуация в Ивановском сельсовете.

## 5.1   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Ивановский сельсовет Оренбургского района состоит из одного населенного пункта: с. Ивановка, являющимся административным центром сельсовета.  Ивановский сельсовет занимает выгодное экономико-географическое расположение, так как находится в 15 км от районного областного центра г. Оренбурга. Ивановский сельсовет Оренбургского района расположен в центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, на территории пригородного хозяйства г. Оренбурга, специализирующейся на зерновых культурах (яровые с преобладанием пшеницы), подсолнечнике, мясомолочном скотоводстве.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Ивановского сельсовета, а экономический потенциал сельсовета основывается на деятельности, связанной с выполнением функций административного центра сельского совета, животноводческой деятельностью.

Экономику МО Ивановский сельсовет характеризует ряд показателей представленных в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1 – Основные показатели социально-экономического развития территории МО Ивановский сельсовет в 2008 г.

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Промышленность |
| Объем промышленного производства – всего, в том числе: | тыс. руб. | 20700 |
| - пищевая |  | 5100 |
| - др. |  | 15600 |
| Сельское хозяйство |
| Растениеводство: |  |  |
| - зерно | ц | 88171 |
| в т.ч. - крупные хозяйства | ц | 79351 |
| - КФХ | ц | 8870 |
| урожайность | ц | 13,2 |
| - подсолнечник | ц | 7398 |
| в т.ч. - крупные хозяйства | ц | 7398 |
| - КФХ | ц | - |
| урожайность | ц | 9,2 |
| - картофель | ц | 1280 |
| в т.ч. - КФХ | ц | - |
| - население | ц | 1280 |
| Животноводство: |  |  |
| - выращивание скота и птицы | ц | 1960 |
| в т. ч. - крупные хозяйства | ц | 1460 |
| - население | ц | 500 |
| - реализация скота и птицы | ц | 1100 |
| в т. ч. - крупные хозяйства | ц | 850 |
| - население | ц | 250 |
| - производство молока | ц | 16607 |
| в т.ч. - крупные хозяйства | ц | 12407 |
| - население | ц | 4200 |
| - реализация молока | ц | 12850 |
| в т.ч. - крупные хозяйства | ц | 8685 |
| - население | ц | 3600 |
| Производство потребительских товаров | тыс. руб. | 68200 |
| - продовольственные |  | 21000 |
| - непродовольственные |  | 47200 |

х - нет сведений

Промышленность

Производство строительных материалов:

- «Матрица» - производство строительных материалов

Пищевая промышленность:

- ИП Плотников О.П. – переработка и продажа рыбы – рыбный цех;

- колбасный цех;

- «Ивановские сладости» - производство и продажа кондитерских изделий

Сельское хозяйство

На территории МО Ивановский сельсовет расположен СПК колхоз «Урал», имеющий площадь сельхозугодий – 14091 га, располагающий 4 цехами: растениеводства, животноводства, механизации и строительства.

Таблица 5.1.2 – Основные показатели хозяйственной деятельности СПК колхоз «Урал»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Структура посевных площадей, га | 2002 г. |
| - зерновые, всего, | 5907 |
| в том числе озимые | 1019 |
| - подсолнечник | 500 |
| - кормовые, всего | 2611 |
| Всего посевов | 9018 |
| - пары | 1492 |
| Всего пашни | 10510 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур, ц / га | в среднем за 2000 - 2002 гг. |
| - зерновые, в среднем, | 13,6 |
| в том числе озимые | 21,4 |
| - яровые | 12,4 |
| - подсолнечник на зерна | 6,5 |
| - кукуруза на силос | 101,2 |
| - однолетние травы на сено | 14,8 |
| Поголовье скота, гол. | в среднем за 200 – 2002 гг. |
| - крупный рогатый скот, всего, | 1798 |
| в том числе коров | 630 |
| Продуктивность | в среднем за 2000 – 2002 гг. |
| - среднегодовой удой молока от одной коровы, кг | 2314 |
| - среднесуточный привес, г | 322 |
| - деловой приплод телят на 100 коров, гол. | 90 |

Основной породой крупного рогатого скота разводимого в хозяйстве является красная степная. Корма для скота – собственного производства.

Также в МО Ивановский сельсовет разводят крупный рогатый скот, свиней, птиц и выращивают картофель и прочие овощи в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Таблица 5.1.3 – Основные показатели сельского хозяйства ЛПХ в МО Ивановский сельсовет

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. | Удельный вес, % | 2008 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, всего, в том числе | га | 22,1 | 100 | 24,0 | 100 |
| - картофель | га | 13,6 | 62 | 14,8 | 62 |
| - овощи открытого и закрытого грунта | га | 8,5 | 38 | 9,2 | 38 |

Из таблицы 5.1.3 следует, что на территории МО Ивановский сельсовет в ЛПХ в основном выращивают картофель.

Развитие малого предпринимательства

Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, которые сегодня составляют экономику поселения.

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Потребительский рынок

Торговая сеть в Ивановском сельсовете характеризуется наличием 9 магазинов с торговой площадью 241 кв. м, 1 аптечным пунктом, 4 объектами общественного питания с  посадочными местами в количестве 430 шт. (из них 2 столовые при школе и промпредприятии на 90 мест), а также 4 автозаправочными станциями.

Рынок платных услуг

В общем объеме платных услуг преобладают услуги, которые носят обязательный характер – жилищные, коммунальные, связи, транспортные и бытовые.

На территории МО Ивановский сельсовет оказываются услуги по ремонту и пошиву одежды,  ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники,  услуги бань, парикмахерских, ритуальные услуги.

В МО Ивановский сельсовет действуют предприятия и организации, представленные в таблице 5.1.4.

Таблица 5.1.4 – Предприятия и организации Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия или организации | Местонахождение: с.Ивановка | Направление деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |
| 1 | ИП Плотников О.П. | ул. Полевая, 4 | переработка и продажа рыбы | х |
| 2 | «Матрица» | ул.Полевая, 2 | производство строительных материалов | х |
| 3 | ИП Насонова Н.А. | ул. Советская, 69а | полиграфические услуги | х |
| 4 | «Ивановские сладости» | ул.Ясная, 28 | производство и продажа кондитерских изделий | х |
| Сельское хозяйство |
| 1 | СПК колхоз «Урал» | ул.Кольцевая, 1а | растениеводство и животноводство | 272 |
| 2 | КФХ Буянкин | х | сельское хозяйство | х |
| 3 | КФХ Мартене | ул.Новая, 43 | сельское хозяйство | х |
| 4 | КФХ Эртель | х | сельское хозяйство | х |
| 5 | «Дом животноводства» | ул.Беляевская, 2 | животноводство | х |
| Потребительский рынок |
| 1 | ИП Бобылев Н.Н. | ул.Полевая, 3 | продажа мясных продуктов | х |
| 2 | ИП Тимофеева О.Г. | ул. Урожайная, 31а | продажа одежды, бытовой химии | х |
| 3 | Магазин «Аревик» | ул.Советская, 69а | продажа продуктов питания | х |
| 4 | Магазин «Домовой» | ул. Кольцевая, 49 | продажа продуктов питания | х |
| 5 | ИП Тимофеев А.С. | ул.Урожайная, 31а | продажа продуктов питания | х |
| 6 | Магазин «Караванное сельпо» | ул.Советская, 69а | продажа продуктов питания, промышленных товаров, хозяйственных товаров | х |
| 7 | Магазин «На Кольцевой» | ул. Кольцевая, 17а | продажа продуктов питания | х |
| 8 | ЧП Давыдова | ул.Советская, 69а | продажа продуктов питания | х |
| 9 | «Ивановский рынок» | ш. Беляевское, 15 | продажа отделочных и строительных материалов | х |
| 10 | Магазин «Метизы» | ш. Беляевское, 15 | продажа отделочных и строительных материалов | х |
| 11 | Ресторан «Армения» | ул.Свечная, 23 | общепит | х |
| Рынок платных услуг |
| 1 | Парикмахерская | ул.Комсомольская, 11а | парикмахерские услуги | х |
| 2 | АТС | ул.Кольцевая, 1а | услуги связи | х |
| 3 | «Экодолье» | пл.Экодолье, 1 | аренда, купля, продажа недвижимости | х |
| 4 | «Лика Плюс» | ул. Комсомольская, 11а | стоматологические услуги | х |
| 5 | «Урал» | ул.Кольцевая, 1а | жилищно-коммунальные услуги | х |
| 6 | Отделение № 8623/024 ОАО «Сбербанк России» | ул.Кольцевая, 1а | прием вкладов, выдача кредитов, прием платежей, обмен валюты, инкассация | х |
| 7 | Отделение связи | ул.Кольцевая, 1а | услуги связи | х |
| Прочие |
| 1 | Котельная | ул.Советская, 9а |  | х |
| 2 | Участковый инспектор милиции | ул.Кольцевая, 1а |  | х |
| 3 | Администрация сельского совета | ул. |  | х |
| 4 | МОУ Ивановская общеобразовательная средняя школа Оренбургского района | ул.Новая, 41-а | образовательная | х |
| 5 | Библиотека | ул.Кольцевая, 8а |  | х |
| 6 | Врачебная амбулатория | ул.Комсомольская, 51 | амбулаторно-поликлиническая | х |
| 7 | Дом культуры | ул.Кольцевая, 4а |  | х |
| 8 | МДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Колосок» | ул.Кольцевая, 50 | образовательная | х |
| 9 | Отделение стационарного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ул.Комсомольская, 51 |  | х |

х-нет сведений

Занятость и безработица

Общая численность населения на 01.01.2010 г. - 2163 чел., экономически активное население Ивановский сельсовет – 1375 чел., на конец 2008 г. численность зарегистрированных безработных – 6 чел.

Основные ресурсы и направления развития:

- Село Ивановка выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, общая площадь МО Ивановский сельсовет 16,651 га и численностью населения 2193 чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды поселения и тяготеющей территории, создание полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы.

- Особо важное значение для экономики муниципального образования имеет расположение – с. Ивановка в 15 км от г. Оренбург, находится в пригородной зоне, это дает хорошие предпосылки развития поселения.

- Наличие в Ивановском сельсовете сельскохозяйственного производства, предполагает и в дальнейшем базирование экономики сельсовета на развитии этой отрасли.

- Повышение жизненного уровня сельского населения за счет строительства новых поселков: ЭкоДолье, Поселок Энергетиков и Приуралье.

## 5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

К началу 2011 года численность населения муниципального образования Ивановский сельсовет составила 2122 человек.

Сведения о численности населения МО Ивановский сельсовет представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Численность населения МО Ивановский сельсовет, ее динамика

| На 01 января, года | Численность населения МО, всего, в том числе | Общий прирост + (убыль - ), чел. | Темп роста, % | Темп прироста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 1823 | х | х | х |
| 2009 | 2122 | +299 | 116,4 | +16,4 |
| 2010 | 2193 | +71 | 103,3 | +3,3 |

Из таблицы 5.2.1 следует, что за период с 2002 по 2010 гг. численность населения МО Ивановский сельсовет возросла на 370 человек или на 20,3 %. Средний ежегодный прирост населения – 53 чел.

Рисунок 5.2.1 – Динамика численности населения МО Ивановский сельсовет

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Сведения о естественном движении населении в МО Ивановский сельсовет не предоставлены.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Сведения по миграции населения в МО Ивановский сельсовет предоставлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Миграция населения МО Ивановский сельсовет

| Год | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 65 | 5 | +60 |
| 2001 | 64 | 6 | +58 |
| 2002 | 45 | 4 | +41 |
| 2003 | 41 | 5 | +36 |
| 2004 | 43 | 6 | +37 |
| 2005 | 82 | 12 | +70 |
| 2006 | 54 | 4 | +50 |
| 2007 | 51 | 6 | +45 |
| 2008 | 65 | 8 | +57 |
| 2009 | 73 | 7 | +66 |

Из таблицы 5.2.2 следует, что всего за период с 2000 по 2009 годы в МО Ивановский сельсовет прирост населения происходит за счет миграции.

Рисунок 5.2.2 – Прирост населения МО Ивановский сельсовет

Таблица 5.2.3 – Соотношение мужчин и женщин в МО Ивановский сельсовет

| На 1 января 2010 г., чел. | с. Ивановка | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2193 | 100 |
| мужчин | 1076 | 49 |
| женщин | 1117 | 51 |

Из таблицы 5.2.3 следует, что среди населения женщин больше чем мужчин на 2 %.

Таблица 5.2.4 – Распределение населения по возрастным группам  в МО Ивановский сельсовет

| Показатели | 2010 г. |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Все население | 2167 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 420 | 19 |
| Трудоспособное население (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | 1375 | 64 |
| Старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) | 372 | 17 |

Из таблицы 5.2.4 следует, что в 2010 гг. доля детей в общей численности больше доли населения старше трудоспособного возраста на 2 %.

Объединение людей по возрастному признаку имеет большое значение и позволяет выявить две важные с экономической точки зрения группы: производителей и потребителей. Произведем расчет демографической нагрузки трудоспособного населения (см.таблицу 5.2.4).

Таблица 5.2.5 – Демографическая нагрузка трудоспособного населения МО Ивановский сельсовет, (на 01 января)

| Годы | На 1000 жителей трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста | В % к общей нагрузке |
| --- | --- | --- |
|  | всего | детей и подростков (0-15 лет) | людей, старше трудоспособного возраста | детьми и подростками | пожилыми |
| 2010 | 576 | 305 | 271 | 53 | 47 |

Из таблицы 5.2.5 следует, что в 2010 г. демографическая нагрузка жителей трудоспособного возраста детьми и подростками больше чем пожилыми людьми.

Из вышеуказанных таблиц и рисунков следует, что за период 2002 – 2010 гг. численность населения МО Ивановский сельсовет возросла на 370 человек или на 20,3 %. Средний ежегодный прирост населения – 53 чел. Прирост населения сельсовета происходит за счет миграции населения в с. Ивановка. В 2010 г. доля детей в общей численности больше доли населения старше трудоспособного возраста на 2 %.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Ивановского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на расчетный срок произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие полных исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант  отражает дальнейшее снижение естественного прироста населения и низкий миграционный прирост. В качестве пессимистического прогноза выбираем прирост в 1 чел. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

к 2020 году - 2194 человек

к 2030 году - 2196 человек

к 2040 году - 2197 человек

к 2050 году - 2198 человек

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Исходя из того, что в дальнейшем миграционный прирост сохранится, то как самый благоприятный период для расчетов прогнозируемой численности Ивановского сельсовета выбран период 2002 - 2010 гг. Численность населения Ивановского сельсовета составит:

к 2020 году - 2261 человек

к 2030 году - 2331 человек

к 2040 году - 2404 человек

к 2050 году - 2479 человек

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселения незначительны – увеличение на 286 человек за 40 лет (оптимистичный вариант).

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения поселения существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагает миграционную убыль. При таком сценарии развития численность на расчетный срок останется примерно на том же уровне – 2196 человек. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО Ивановский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения МО Ивановский сельсовет:

к 2030 году – 2331 чел. – ожидаемый прирост 138 чел.,

к 2050 году – 2479 чел. – ожидаемый прирост 286 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

## 5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство

В МО Ивановский сельсовет по состоянию на 01.01.2010 года общая площадь жилых помещений составила 42,73 тыс. кв. м.

Таблица 5.3.1 – Сведения о жилом фонде МО Ивановский сельсовет

| Показатели | Ед. измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв. м | х | 42,5 | 43,83 | 42,73 |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | кв. м общей площади | 2605 | 2307 | 1320 | 1719 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | кв. м общей площади | 2605 | 2307 | 1320 | 1719 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего | единица | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе - молодые семьи | единица | 10 | 10 | 10 | 10 |

х-нет сведений

Из таблицы 5.3.1 следует, что в МО Ивановский сельсовет в 2009 г. общая площадь жилых помещений снизилась на 1100 кв. м, при том, что ежегодно вводятся в действие жилые дома в среднем за 4 года по 1988 кв.м.

Таблица 5.3.2 - Структура жилья по формам собственности в МО Ивановский сельсовет на начало 2010 года

| Показатели | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Уд. вес, % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего, в том числе: | 42,73 | 100,0 |
| - Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах | 42,73 | 100,0 |
| - Муниципальное (неприватизированное жилье) | - | 0 |

Из таблицы 5.3.2 следует, что в с. Ивановка, 100 % жилья находится в частной собственности.

Жилищный фонд Ивановского сельсовета обеспечен природным газом на 93 %, и сжиженным газом на 7 %.

Сведения по числу и составу домохозяйств в с.Ивановка по итогам переписи 2002 года не предоставлены.

В МО Ивановский сельсовет строительство жилья ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

Согласно нормативам градостроительного проектирования жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.) в муниципальном жилье – 18 кв.м. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки  на нормируется.

Современная жилищная обеспеченность в МО Ивановский сельсовет составляет 19,5 кв. м на человека.

Территориальное развитие сельсовета разработано на расчетный срок до 2030 г. и на период градостроительного прогноза 30-40 (до 2050 года), и может корректироваться инвестиционными возможностями сельсовета.

Расчётная численность  постоянного населения на расчетный срок –2331 чел., т.е. ожидаемый прирост  138 человека.

На прогнозный период  до 2050 гг. – 2479 чел., прирост – 286 чел.

Так как в сельских поселениях местное населения предпочитает иметь дома усадебного типа с участком для ведения личного подсобного хозяйства, проектом предлагается строительство индивидуальных жилых домов на участках 12,0-15,0 соток. Для обеспечения жильем ожидаемый прирост населения на расчетный срок необходимо около 7,0 га селитебной территории (это при количестве человек в семье не более 4 человек и площади участка при доме 12 соток), согласно таб. 5 Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области. Для обеспечения жильем ожидаемый прирост населения на прогнозный срок необходимо около 14,0 га селитебной территории при вышеуказанных условиях. Показатели обеспеченности жилой площадью индивидуальной жилой застройки не нормируется.

Проектное решение

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

В настоящее время в Оренбургской области действуют следующие программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 – 2010 годы»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 – 2010 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

- «Социальное развитие села до 2010 г.»;

- Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 44 % от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Ивановского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения  на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100 %. Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектные предложения Генерального плана МО «Ивановский сельсовет» В последние годы село Ивановка начало расти. Возводятся новые коттеджные поселки в районе села Ивановка - "Экодолье", "Приуралье", "Поселок Энергетиков".

## 5.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

Село Ивановка выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района общей площадью 16651 га и численностью населения 2193 чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды поселения и тяготеющей территории, создание полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения.

Образование

Согласно сведениям администрации МО Ивановский сельсовет в систему основного образования МО Ивановский сельсовет входят учреждения образования, представленные в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Данные об объектах образования в МО Ивановский сельсовет Оренбургского района

| Наименование и местонахождение учреждения | Проектная мощность, чел. | Количество учащихся, чел. | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загруженности, % | Год ввода / реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Ивановская школа Оренбургского района», с. Ивановка, ул.Новая, 41 а | 320 | 220 | +100 | 69 | 1970 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Колосок», с. Ивановка, ул. Кольцевая, 50 | 90 | 105 | -15 | 117 | 1970 |

Из таблицы 5.4.1 следует, что на территории МО Ивановский сельсовет расположена одна средняя общеобразовательная школа с проектной мощностью на 320 мест. Фактическая загруженность ее - 69 %. Также в сельсовете работает один детский сад с проектной мощностью на 90 человек и загруженностью на 117 %.

Таблица 5.4.2 – Численность дошкольников  в МО Ивановский сельсовет

| Год | Численность детей в возрасте 0 – 6 лет, чел. | Учебный год | Численность учащихся дневных МОУ, чел. (на начало учебного года) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 27 | х | х |
| 2003 | 24 | х | х |
| 2004 | 12 | х | х |
| 2005 | 25 | х | х |
| 2006 | 23 | 2005/2006 | 234 |
| 2007 | 27 | 2006/2007 | 211 |
| 2008 | 22 | 2007/2008 | 222 |
| 2009 | 29 | 2008/2009 | 201 |
| 2010 | 18 | 2009/2010 | 218 |

х-нет сведений

Дополнительное образование

Таблица 5.4.3 – Сведения об учреждениях дополнительного (внешкольного) образования МО Ивановский сельсовет

| Наименование и местонахождение учреждения | Фактически занимается, чел. |
| --- | --- |
| Школьные спортивные секции | 68 |

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На территории Ивановский сельсовет находятся объекты здравоохранения и социального обеспечения, представленные в таблице 5.4.4.

Таблица 5.4.4 - Объекты здравоохранения и социального обеспечения МО Ивановский сельсовет

| Показатели | Ед. измерения | Мощность, проект / факт | Год ввода / реконструкции | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивановская врачебная амбулатория, с. Ивановка, ул. Комсомольская, 51 | единиц / посещений в смену | 1 / 42 / 95 | 1978 / 1995 | 436 |
| Аптечный пункт, с.Ивановка, ул.Больничная, 22 | единиц | 1 | х | х |
| Отделение стационарного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с. Ивановка, ул. Комсомольская, 51 | единиц / число мест / численность по списку | 1 / 20 / 20 | х | х |
| Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, с. Ивановка | численность обслуживаемых | 5 | х | х |

х-нет сведений

Из таблицы 5.4.4 следует, что на территории МО Ивановский сельсовет находится врачебная амбулатория с фактической загруженностью на 226 %, загруженность поликлиники превышает все допустимые нормы. Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области, для сельских н.п. рекомендуемая обеспеченность для амбулатории - 20 посещений на 1000 человек, т.е. для села Ивановка поликлиника мощностью 44 посещения в смену для населения 2193 чел. соответствует нормативной. Но фактически в поликлинику обращаются до 100 человек в смену. В связи с этим рекомендуется расширение существующей поликлиники, либо строительство новой поликлиники на 100 посещений в смену, для этого необходим земельный участок не менее 0,1 га.

Учреждения культуры и искусства

Таблица 5.4.5 - Данные об учреждениях культуры и искусства в МО   Ивановский сельсовет

| Наименование учреждения | Мощность | Кол-во | Загруженность |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом Культуры, с. Ивановка, ул. Кольцевая, 4а | мест в зрительном зале | 1 |  |
| Библиотека, с. Ивановка, ул. Кольцевая, 8а | Единиц хранения | 2 |  |

Физкультурно-спортивные сооружения

На территории МО Ивановский сельсовет  находятся объекты физической культуры, представленные в таблице 5.4.6.

Таблица 5.4.6 – Объекты физической культуры МО Ивановский сельсовет

| Показатели | Ед. измерения | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения-всего | единица | 7 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 |
| спортивные залы | единица | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения-всего | единица | 7 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 |
| спортивные залы | единица | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 20 |

Из таблицы 5.4.6 следует, что на территории МО Ивановский сельсовет находятся семь спортивных сооружений. Бассейны общего пользования в сельсовете отсутствуют.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области, в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать:

один спортивный зал площадью 540 м2,

плоскостные спортивные сооружения общей площадью около 1,9 га,

бассейн общего пользования с площадью зеркала воды 44,0 м2

размеры земельных участков для строительства указанных объектов определяются заданием на проектирование.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Предприятия общественного питания и торговли

В МО Ивановский сельсовет действуют предприятия общественного питания и торговли, представленные в таблице 5.4.7.

Таблица 5.4.7 - Предприятия общественного питания и торговли МО Ивановский сельсовет, сведения за 2009 г.

| Наименование показателя | Количество объектов, шт. | Площадь зала, м2 | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины (без торговых центров) | 9 | 241 | - |
| Аптечные киоски и пункты | 1 | - | - |
| Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 2 | 147 | 90 |
| Рестораны, кафе, бары | 2 | 1070 | 340 |
| Автозаправочные станции | 4 | - | - |

Из таблицы 5.4.7 следует, что в МО Ивановский сельсовет работает 9 магазинов с общей торговой площадью в 241 кв. м. Предприятия общественного питания и торговли нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области не нормируется.

Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство» для сельского поселения Ивановский сельсовет возможно размещение следующих объектов:

- Магазины общей торговой площади около 658,0 м2 в том числе: продовольственных товаров 219 кв.м., непродовольственных товаров 438 кв.м.

- Предприятия общественного питания общим количеством мест – 88 мест

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

На территории МО Ивановский сельсовет действуют объекты бытового обслуживания населения, представленные в таблице 5.4.8.

| Показатели | Ед. измерения | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | единица | 5 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | единица | 1 |
| бани и душевые (сауны) | единица | 1 |
| парикмахерские (салоны красоты) | единица | 1 |
| ритуальные | единица | 1 |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место | 6 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 2 |

Гостиницы

На территории МО гостиниц нет.

Кладбища

На территории Ивановского сельсовета имеется кладбище площадью около 4,0 га, планируется расширение территории кладбища  до 10,0 га.

Свалки

На территории МО имеется одна свалка твердых бытовых отходов Состояние свалки удовлетворительное.

Скотомогильник

На территории Ивановского сельсовета имеется один скотомогильник (земляная яма), расположенный в производственной зоне на расстоянии 2 км от населенного пункта, с левой стороны автодороги на п.Пугачевский Оренбургского района

Таблица 5.4.9 – Нормативная потребность в объектах социальной сферы (расчеты произведены по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» издание 2011 года)

| Наименование объекта | Единица измерения | Текущий момент | Расчетный срок (2030 г.) 2331 чел. | Прогнозный срок (2050 г.) 2479 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения (плоскостные) | га | х | 1,9 | 2,2 |
| Спортивный зал и крытый бассейн | кв.м. | х | 540,0 | 540,0 |
| Дом культуры (клуб) | Посетительское место | х | 210 | 210 |
| Библиотеки | Тыс.ед.хранения/читательское место | х | 11,6/9 | 12,4/10 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 121,1 | 658,0 | 744,0 |
| Предприятия общественного питания | мест | х | 93,2 | 100,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | х | 16 | 17 |
| Общественная баня | мест | 6 | 16 | 17 |
| Гостиница | мест | 5 | Не нормируется | Не нормируется |
| Прачечные | кг белья в смену | х | 140,0 | 150,0 |
| Химчистки | кг вещей в смену | х | 8,0 | 9,0 |

Примечание:      х — информация отсутствует

На расчетный срок и градостроительный прогноз в МО Ивановский сельсовет требуется построить плоскостные спортивные сооружения на 0,3 га, магазины или торговые центры на 162 кв. м торговой площади, общественную баню на 7 мест, возможно гостиницу на 6 мест, при ней мини- прачечную самообслуживания  на 19 кг белья в смену и мини-химчистку самообслуживания на 1 кг вещей в смену.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения сельсовета по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Планируемое закрепление за поселением статуса крупного поселения и сохранение статуса районного центра предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам. С учетов проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы генеральным планом предлагается перечень объектов капитального строительства местного значения, представленный в таблице 5.4.10.

Таблица 5.4.10

| Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) 2331 чел. | Прогнозный срок (2050 г.) 2479 чел. | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 100 | 110 | По заданию на проектирование, не менее 0,4 га |
| Общеобразовательная школа | учащиеся | 230 | 250 | По заданию на проектирование, не менее 1,1 га |
| Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | Вместимость определяется органами здравоохранения | По заданию на проектирование, не менее 0,2 га |
| Спортивные сооружения (плоскостные) | га | 1,9 | 2,2 | По заданию на проектирование |
| Спортивный зал и крытый бассейн | кв.м. | 540,0 | 540,0 |  |
| Дом культуры (клуб) | Посетительское место | 210 | 210 |  |
| Библиотеки | Тыс.ед.хранения/ читательское место | 11,6/9 | 12,4/10 |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 658,0 | 744,0 | 0,2-0,4 га |
| Предприятия общественного питания | мест | 93,2 | 100,0 | До 0,2 га |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 16 | 17 | 0,1-0,2 |
| Общественная баня | мест | 16 | 17 | 0,2-0,4 |
| Гостиница | мест | 14 | 15 |  |
| Прачечные | кг белья в смену | 140,0 | 150,0 | 0,1-0,2 |
| Химчистки | кг вещей в смену | 8,0 | 9,0 | 0,1-0,2 |

# 6. Планировочная организация территории.

## 6.1 Современная градостроительная ситуация.  Анализ реализации «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района»

Предыдущий генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района, был разработан Оренбургским институтом «Оренбург-агропромпроект» в 1990 г. и утвержден  Решением Исполнительного комитета от 09.02.1990г № 36 Совета народных депутатов Оренбургского района Оренбургской области.

Основные задачи проекта: создание новых жилых массивов в зоне пешеходной доступности от предприятий,  размещение сельскохозяйственных производств за пределами жилой застройки, с обустройством санитарно-защитной зоны, вблизи существующей производственной,  развитие существующих инженерных коммуникаций и разработка комплекса инженерного оборудования.

Численность населения на момент подготовки генерального плана составляла 1596 человек. Перспективная прогнозировалась на уровне 2400 человек. К началу 2011 года численность населения муниципального образования Ивановский сельсовет составила 2193 человек, не достигнув прогнозируемых показателей.

Генеральным планом 1990 года предполагался снос зданий свинофермы в юго-восточной части села, не имеющих санитарного разрыва от жилья. Жилая зона получала дальнейшее развитие в восточном направлении. Проектируемый общественный центр села располагался в районе зданий культурно-бытового назначения: дома культуры, конторы колхоза, детских яслей-сада, школы. Довершали оформление общественного центра здания физкультурно-оздоровительного комплекса (спортивный зал, плавательный бассейн) и торгового центра (столовая на 50 мест, комбинат бытового обслуживания, книжный, продовольственный, промтоварный магазины, гостиница). При доме культуры сохранялся парк, в котором предлагалось разместить летнюю эстраду, танцевальную площадку, площадки для тихого и активного отдыха. Торжественность площади общественного центра подчеркивали плиточное бетонное покрытие перед зданиями, малые архитектурные формы, партерные газонные насаждения.

Расширение детских дошкольных учреждений предусматривалось за счет строительства здания детских яслей-сада на 95 мест в восточной части села, расширение торговой сети предполагалось за счет строительства здания торгового центра в районе существующего детского сада  и магазина в восточной части села. Участковую больницу планировалось переоборудовать под амбулаторию с профилакторием.

Новое жилищное строительство намечалось развивать за счет освоения свободной территории и сноса свинофермы в восточной части села.

Производственную зону: ферма КРС, свиноферма, машиноремонтный, строительный, складской секторы, кирпичный завод – предполагалось развивать на существующих территориях, за исключением свинофермы, которую предлагалось  разместить южнее существующих производственных комплексов, восточнее свинофермы предлагалось разместить кирпичный завод.

Рекомендовалось объединить территории парка, озелененные участки общественных, культурно-бытовых,  спортивных и физкультурных комплексов с озелененными дворами и садами жилых домов с таким расчетом, чтобы между этими элементами озеленения обеспечивалась пространственная и функциональная связь.

Скотомогильник генеральным планом 1990 года предлагалось разместить южнее производственных комплексов на расстоянии 1000 м. Свалку мусора производить на свалке г. Оренбурга, сброс сточных вод предусмотреть на очистные сооружения г. Оренбурга.

В связи с недостаточным финансированием, не все объекты были построены, однако течение всего периода реализации проекта планировки и застройки постоянное внимание уделялось развитию  общегородского общественно-культурного центра, озеленению, благоустройству.

Связь в пределах села Ивановка осуществляется пешеходным  движением. Мероприятия по развитию поселковой дорожно-транспортной сети не были осуществлены в полной мере.

Инженерное оборудование и инженерная подготовка осуществлялись на основе предложений проекта планировки и проработок специализированных институтов. Поселение полностью газифицировано.

Современное состояние

Муниципальное образование «Ивановский сельсовет» Оренбургского района Оренбургской области является сельским поселением, расположенным в центре  Оренбургского района, юго-восточнее города Оренбург, вдоль трассы Оренбург-Беляевка, на левом берегу реки Урал. «Ивановский сельсовет» граничит с северной стороны с городом Оренбург и Пригородным сельсоветом, с восточной стороны с Благословенским сельсоветом и городом Оренбург, с южной стороны с Пугачевским сельсоветом, с западной стороны с Весенним и Экспериментальным сельсоветами.

МО «Ивановский сельсовет» Оренбургского района состоит из одного населенного пункта: села Ивановка, являющимся административным центром сельсовета.   Площадь МО «Ивановский сельсовет» составляет около 16720 га.

Планировочная организация поселения, помимо природно-ландшафтного каркаса территории, образованного поймой реки Урал, складывалась под воздействием дорожно-транспортного каркаса, обусловленного географическим положением на автодороге Оренбург-Беляевка (Беляевское шоссе), в непосредственной близости от узла пересечения главных планировочных осей, выделенных Схемой территориального планирования Оренбургской области и связывающих основные экономические зоны области:

•	Основная  планировочная ось широтного направления объединяет федеральную автодорогу Самара – Оренбург, железнодорожную магистраль Самара - Челябинск, основную территориальную автодорогу Оренбург-Челябинск;

•	Основная планировочная ось меридионального направления совпадает с автодорогой направлением  Уфа – Оренбург – Уральск и Уфа – Оренбург – Актюбинск.

Расстояние до города Оренбург - 15 км.

Специфика экономического базиса поселения – растениеводство, мясомолочное животноводство.

Основные выводы

Главные задачи, поставленные «Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки селитебной зоны села Ивановка, колхоза «Урал» Оренбургского района» 1990 года – освоение  территорий под застройку социального и культурно-бытового назначения, под жилую застройку – были в основном реализованы. На сегодняшний день развитие села завершается по  предложенному в проекте варианту – в восточной части села. Производственная зона размещается южнее селитебной зоны. Далеко расположена зона животноводческих ферм.

В значительной части предложенное проектом развитие планировочной структуры села Ивановка требует существенной корректировки в свете предполагаемого освоения прилегающих территорий для решения текущих вопросов и перспективных задач. Основные решения по развитию и преобразованию архитектурно-планировочной структуры при всей позитивной направленности, к сожалению, исчерпаны и требуют развития.

Осталось нереализованным:

- строительство детского сада-яслей в восточной части села;

- возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (спортивный зал, плавательный бассейн) и торгового центра (столовая на 50 мест, комбинат бытового обслуживания, книжный, продовольственный, промтоварный магазины, гостиница).

## 6.2. Концепция территориального развития поселка (предложения по территориальному планированию)

Определенную роль в формировании населенного пункта Ивановка играли водные объекты, входящие  в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

Исходный тип планировочного решения села Ивановка относится к селениям с линейной застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно асимметричной композиции.

Планировочным каркасом селитебной территории поселения являются улицы и площади. Они занимают до 20%  территории поселка. Улицы поселка подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е.  социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

-многоукладность сельской экономики;

-право частной собственности на землю;

-отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Ивановский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

-максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Ивановский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных за границами населенного пункта с. Ивановка, в восточном и юго-восточном направлении, и реанимирование агропромышленного комплекса.

Существующий поселок Ивановка

Территория поселка имеет вытянутую в широтном направлении конфигурацию и ограничена:

- на севере поймой р. Урал;

- на востоке Беляевским шоссе;

- на юге горным отводом ОАО «Оренбурггазпром» и ЗАО «Стимул»;

- на западе границей МО Ивановский сельсовет.

Проектом предлагается изменение границ населённого пункта в восточном, юго-восточном и южном направлении (чересполосное, учитывая автотрассу), с целью включения территории под жилищное строительство, создание новых жилых образований – районов «Зауралье» и «Экодолье», с современной, комплексной застройкой, на  пологом рельефе, и расширения производственных территорий.

В  представленном  генеральном  плане  даны  предложения  по  упорядочению существующей  планировочной  структуры  сельских территорий  и  функциональному зонированию  на  долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и установления численности  населения  на уровне: непосредственно село Ивановка 2 330 чел. на площади в 200 га., район «Экодолье» 14 600  чел. на участке площадью 382 га. южнее Беляевского шоссе, район «Приуралье» (включая жилой район «Перовский») 9 750 чел. на участке  в 466 га. севернее Беляевского шоссе.

Всего 26 680 человек.

Расширение существующей производственной площадки предусматривается в южном направлении, в основном в связи с прогнозируемым многократным приростом населения в новых районах.

Новые районы комплексной жилой малоэтажной застройки

Районы «Экодолье» и «Приуралье» отрезаны от поселка Ивановка Беляевским шоссе – въездом в г. Оренбург, и по количеству планируемого населения (23 680 человек) многократно превосходят его. По этой причине их планировочное решение позволяет не учитывать сложившуюся планировку самого села Ивановка и, в свою очередь, рассматривать «Экодолье» и «Приуралье» как пригородные жилые комплексы с собственной инженерной и социальной инфраструктурой: магазинами, школами, стадионами, парками и прочими объектами сферы услуг.

Существующий ландшафт новых территорий характеризуется мягким рельефом; участки представляют собой незастроенные сельскохозяйственные земли, с общим плавным уклоном в направлении реки Урал, расположенной к северу от площадок.

При разработке системы отвода дождевых и талых вод в составе проекта планировки комплексной жилой малоэтажной застройки Экодолье необходимо предусмотреть сбор и отвод поверхностного стока на предусматриваемые данным проектом генерального плана очистные сооружения ливневой канализации в западной части с. Ивановка, ниже по течению р. Урал, минуя территорию (в обход) района «Приуралье», расположенного севернее. В «Приуралье» необходимо помимо водоотвода предусмотреть возведение дамбы со стороны реки Урал с целью защиты от подтопления паводком 1% обеспеченности, а также предотвращения попадания поверхностных стоков в реку и на территорию водозаборов села Ивановки и города Оренбурга.

Главные въезды в новые районы малоэтажной застройки предусматриваются со стороны Беляевского шоссе на нормативном расстоянии от дорожной многоуровневой развязки и федеральной дороги, возводимой в географическом центре складывающегося населенного пункта и композиционно объединяющим, а функционально и планировочно делящим его селитебную территорию на две части.

В итоге предложенное решение позволяет рассматривать село Ивановка как своего рода агломерацию из двух районов, основным из которых (административным центром, источником и отправной точкой развития, но не самым значимым ни по площади селитебной территории, ни по количеству населения) является существующее село Ивановка с производственными территориями.

Оно продолжит существовать и развиваться с традиционным сельскохозяйственным уклоном, но на это значительно повлияет появление в непосредственной близости, но отделенных нагруженной автомагистралью, двух новых районов села: «Экодолье» и «Приуралье»  -  по функциональному назначению пригородных поселков в агломерации города Оренбурга.

Проблемы  обеспечения  связей  внутри села Ивановка решаются усовершенствованием существующей  и развитием улично-дорожной сети в новых районах. Проектом генерального плана предлагается включение в границы населенного пункта участка региональной трассы Беляевка – Оренбург между районами «Экодолье» и «Приуралье» с целью организации для них связной улично-дорожной сети.

## 6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.

Жилая зона

Жилая зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Проектом  предлагаются к освоению  новые селитебные территории в районах «Экодолье» (3093 жилых объекта или 14600  чел. на участке площадью 382 га.) и «Приуралье» (3027 жилых домов на 9750 чел. на участке  в 466 га.). Новые жилые образования общей площадью 848 га предлагаются под застройку различными типами жилых домов, преимущественно индивидуальных, определяемых проектами планировки. Незначительное уплотнение жилой застройки в связи с приростом населения  в 138 человек прогнозируется в самом селе Ивановка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда в старой части села;

- освоение новых площадок под жилищное строительство в восточном и юго-восточном направлении от с. Ивановка;

-наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров

Основной центр села Ивановка, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части существующего села, на въезде со стороны трассы Оренбург – Беляевка. Предлагается разместить  в нем здание физкультурно-оздоровительного комплекса, предусмотренного предыдущим генеральным планом.

Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

В районе «Приуралье» предполагается размещение зданий администрации, школы, девяти детских садов, гостиницы, торгово-административного комплекса, станции скорой помощи, пожарного депо, торгово-развлекательного комплекса, ЖЭО, дома-интерната для престарелых, мечети, церкви, конноспортивного клуба, автомойки, мини-рынка строительных материалов, спортивных площадок.

На участках, не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. Предлагается обустройство парковой зоны отдыха в северо-восточной части села, в пойменной территории р. Урал.

В районе «Экодолье» у каждого из 2-х основных въездов с Беляевского шоссе планируется создание небольших коммерческих структур, предоставляющих товары и услуги. Сеть общественных зданий будет включать в себя среди прочего  продуктовый магазин, аптеку, магазин промышленных и бытовых товаров, кафе и рестораны, офисы, почту.

Также в поселке предполагается  строительство 2-х школ и 4-х детских садов в пределах досягаемости из любого квартала. На школьных территориях будут располагаться стадионы, теннисные корты и игровые площадки.

Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Этажность – до 3 этажей.

Плотность населения – 12 человек на 1 га.

Средний состав семьи – 3 чел.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в СП 52.13330. Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории садов и скверов следует принимать не менее, га:           садов жилых районов ........................................  3

скверов ....................................................  0,5

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до  300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м ......................................... 50

"  1000 "  3000 м ......................................... 40

"  3000 м ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

Производственной зоной в границах МО Ивановский сельсовет занято  114 га.  Проектом намечается расширение на 495 га. существующих производственных зон: на свободных территориях, со спокойным рельефом, вблизи транспортных магистралей, с соблюдением санитарного разрыва от селитебной территории, что приведет к ее более интенсивному использованию.

Зона специального назначения

В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- свалка, расположенная в производственной зоне, предлагается к закрытию и рекультивации, так как в её санитарно-защитную зону попадает жилая застройка села. Предлагается организовать вывоз отходов на полигон ТБО г. Оренбурга.

- действующие сельские кладбища, площадью 0,7 га и 3 га, расположены на западной границе населенного пункта. Большее из них, расположенное дальше от жилья, планируется к расширению до 10 га. Еще одно кладбище площадью 12 га планируется в 4 км. южнее села справа от дороги на населенный пункт Пугачевский.

- существующий скотомогильник, так же, как и свалка расположенный в производственной зоне, предлагается к консервации, а новый планируется в 4 км. южнее села слева от дороги на Пугачевский.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

# Транспортная инфраструктура.

МО «Ивановский сельсовет» территориально расположен в центре области, в непосредственной близости от основного транспортного узла Оренбургской области, где пересекаются межрегиональные автомобильные дороги, железнодорожные пути, направлением с севера на юг Самара – Оренбург – Челябинск, и с востока на запад Уфа – Оренбург – Уральск (Казахстан).

Основные транспортные пути расположенные на территории поселения,  по которым осуществляются внешние транспортные связи, это автомобильные дороги общего пользования регионального значения, установленные Постановлением Правительства Оренбургской области от 19.04.2010г. № 267-п:

- Широтного направления - автомобильная дорога III категории Оренбург – Беляевка, регистрационный номер 53ОП РЗ 53К-2104000, общей протяженностью 46,50 км;

- Меридионального направления - автомобильная дорога IV категории Ивановка – Пугачевский, регистрационный номер 53ОП РЗ 53К-2110000, протяженность 29,85 км.

Проблемы  обеспечения  связей  внутри села Ивановка решаются усовершенствованием существующей  и развитием улично-дорожной сети в новых районах. Проектом генерального плана предлагается включение в границы населенного пункта участка региональной трассы Беляевка – Оренбург между районами «Экодолье» и «Приуралье» с целью организации связной улично-дорожной сети.

# Инженерная защита и подготовка территории.

Существующий ландшафт новых территорий характеризуется мягким рельефом; участки представляют собой незастроенные сельскохозяйственные земли, с общим плавным уклоном в направлении реки Урал, расположенной к северу от площадок.

При разработке системы отвода дождевых и талых вод в составе проекта планировки комплексной жилой малоэтажной застройки Экодолье необходимо предусмотреть сбор и отвод поверхностного стока (для чего организовать водопропуски под строящейся автодорожной развязкой) на предлагаемые  данным проектом генерального плана очистные сооружения ливневых стоков в западной части с. Ивановка, ниже по течению р. Урал, минуя территорию (в обход) района «Приуралье», расположенного севернее. Эти же очистные должны принять ливневые стоки района «Приуралье». При их проектировании принять степень очистки стоков, отвечающую требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 3.3.2.3. «Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод»).

Также необходимо произвести обследование и укрепление дамб южнее и выше по рельефу с целью перехвата талых вод и предотвращения загрязнения территории «Экодолья» от скважин ОАО «Газпромдобыча-Оренбург».

В «Приуралье» помимо водоотвода предусмотрено возведение дамбы со стороны реки Урал с целью защиты от подтопления паводком 1% обеспеченности, а также предотвращения попадания поверхностных стоков в реку и на территорию водозаборов села Ивановки и города Оренбурга.

Перечисленные мероприятия (возведение дамбы) обязательны для выполнения на стадии, предшествующей предоставлению и освоению земельных участков для строительства.

# 9. Озеленение.

На территории МО Ивановский сельсовет имеются территории государственного лесного фонда площадью около 790 га.

В настоящее время в сельсовете и в частности в с. Ивановка большое значение уделяется озеленению: озеленены участки прилегающие к культурно-бытовым зданиям, имеются скверы, аллеи.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения села, имеющая важное значение в формировании архитектурного облика села, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами. Проектируемая система расположения зеленых насаждения складывается из:

- насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры);

- насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках, на территории производственных комплексов);

- насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, ветрозащитной, водоохраной зоны).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Таблица 9.1 Потребность в озелененных территориях  МО Ивановский сельсовет

|  | С. Ивановка |
| --- | --- |
| Тип озеленения: | Сущ. | Расчет. срок | Прогнозный период |
| Насаждения общего пользования, га | 4,5 га | 2,8 га | 3,0 га |
| Озеленение специального назначения, га | 18,0 га |  |  |

Площадь озелененных территорий общего пользования — парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др., согласно табл. 4 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» для сельских поселений должна быть не менее 12 м2/чел.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на сегодняшний день и на расчетный период соответствует нормативной.

# 10. Инженерная инфраструктура

10.1 Связь и информатизация

Муниципальное образование Ивановский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры. Она обеспечивает потребности органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной и передаче данных.

В селе Ивановка действует цифровая АТС ОАО «Волгателеком» Оренбургский филиал. На сегодняшний день в с. Ивановка действует автоматическая телефонная станция общей монтированной емкостью 256 номеров и задействованной  256 номеров, т.е. 100%. Расширение АТС не предусматривается.

Без развития связи, без высокого ее качества невозможно ускорение научно-технического прогресса (НТП). Цель современной связи – обеспечить при наименьших затратах наибольший объем передаваемой информации. Прием интернета осуществляет 192 пользователя.

На территории муниципального образования осуществляется телевизионное вещание (11 телевизионных каналов).

Проектное предложение

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусмотрено обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций. Проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передачи данных и прочее.

Для развития средств связи необходимо выполнить следующие мероприятия:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения  100% телефонизации населения;

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное, с использованием по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС;

- развитие сети Интернет.

10.2 Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в селе Ивановка осуществляется от водогрейных котлов, работающих на природном газе. В селе имеется 3 котельных, мощностью до 3 гига кал/час.

Согласно отчету МП ЖКХ «Урал» эксплуатирующей котельные за 2010 год произведено и отпущено потребителям 23334,6 гига кал тепловой энергии, в том числе: населению 20133,6 гига кал, бюджетно-финансируемым организациям 2963,93 гига кал, предприятиям 237, 04 гига кал.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливается от АОГВ.

В селе Ивановка проложено 1840 пм тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром от 50 до 200 мм.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной жилой застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Водоснабжение

На территории муниципального образования Ивановский сельсовет имеются и эксплуатируются 4 водозаборные скважины.

Водозаборы ведомственно принадлежат МП ЖКХ «Урал», назначение водозаборов – для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения, социально-значимых и других объектов.

Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема 0,3 тыс. м3/сут. Согласно отчету МП ЖКХ «Урал» за год поднято 131,0 тыс. м3 воды и отпущено потребителям 131,0 тыс. м3 из них: населению 52,0 тыс. м3, бюджетно-финансовым организациям 13,0 тыс. м3, прочим организациям 27,0 тыс. м3. Другим водопроводным сетям 39,0 тыс. м3.

Одиночная протяженность водоводов составляет 6,5 км, в том числе нуждающихся в замене 5,4 км, уличной водопроводной сети и внутриквартальной 17,2 км, в том числе нуждаются в замене 2,5 км.

Все источники питьевого водоснабжения размещены с учетом соблюдения зон санитарной охраны строгого режима.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с федеральным законом №123-Ф3 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и таблицей СНиП 2.04.02-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(35*3600*3)/1000=378 м3

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектное предложение

Дополнительная потребность в воде на расчетный период составит 11585,1 м3/год в прогнозный период 24009,7 м3 год. Для обеспечения существующей и новой жилой застройки необходимо строительство нового водозабора для села Ивановка, на основе изысканий. Требуется разработка проекта водозабора, водоводов и сетей.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально-устаревшего технологического оборудования;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов входящих в МО Ивановский сельсовет осуществляется на базе природного газа.

Уровень газификации природным газом 93 %. Объем потребления газа составляет 0,484 млн м3/год; в том числе на производственные нужды 0,380 млн м3/год, коммунально-бытовые нужды 0,104 млн м3/год.

На территории сельсовета расположено 7 ШП.

Протяженность сетей составляет: 29,963 км всего, в том числе высокого давления 0,6 МПа – 8113 км низкого давления 0,005 МПа – 21850 км.

Проектное предложение

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от  существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП.

На перспективу расход газа учитывается из расчета:

- на коммунально-бытовые нужды 200 м3/год на одного жителя;

- на отопление малоэтажной застройки – 8,5 м3на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять в 2030 году – 279930 м3/год, в 2050 году – 567760 м3/год.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

# 11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

# и мероприятия по ее охране

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Ивановский сельсовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Проектом генерального плана предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Ивановский сельсовет устанавливаются водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования территории»).

## 11.1 Атмосферный воздух

Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

Согласно Госдокладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Оренбургского района в 2009 году» На территории Оренбургском районе расположены, пять массовых источников загрязнения атмосферного воздуха: Оренбургское газопромысловое управление, Оренбургский газоперерабатывающий завод, ООО «Сервиснефтегаз», ЗАО «Стимул», ОАО «Южуралнефтегаз». Лабораторные исследования атмосферного воздуха в Оренбургском районе проводятся лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», ведомственными лабораториями ООО «ОГПУ», ООО «СНГ», ЗАО «Стимул». Ведомственными лабораториями было исследовано в 2009 году 80562 пробы воздуха нестандартных проб воздуха нет. По данным лабораторных исследований за последние 10 лет отмечается тенденция улучшения состояния атмосферного воздуха населённых мест.

На территории Ивановского сельсовета расположены газодобывающие скважины Оренбургского газоконденсатного месторождения, являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха поселения, особенно при южном ветре. Причиной такого положения является отсутствие эффективных технологий и оборудования газодобычи.

Другим источником загрязнения атмосферного воздуха в Ивановском сельсовете являются две дороги регионального значения: Оренбург-Беляевка III категории, Ивановка – Пугачевский IV категории  и их пересечение в виде транспортной развязки расположенной в центре села Ивановка. Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества транзитного автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий сельсовета.  Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330: от дороги III категории до жилой застройки – 100 метров, от дороги IV категории  - 50 метров.

### 11.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий автомобильных дорог, рекомендуется вдоль них построить шумозащитные экраны. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать неэтилированный бензин, сжиженный газ.

### 11.1.2. Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предприятий Ивановского сельсовета установлены санитарно-защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки (таблица №11.2).

Таблица №11.2.

Размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы МО

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | скотомогильник | I | 1000 |
| 2 | Свалка ТБО | I | 1000 |
| 3 | Газодобывающая скважина | I | 1000 |
| 4 | Машинно-тракторные мастерские | III | 300 |
| 5 | Центральный ТОК | III | 300 |
| 6 | Животноводческая ферма (до 1200 голов) | III | 300 |
| 7 | Животноводческая ферма (до 1700 голов) | II | 500 |

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, население Ивановского сельсовета в санитарно-защитной зоне не проживает.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Размеры санитарного разрыва магистрального газопровода приняты в зависимости от класса и диаметра в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2003 года, и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30 (с изменениями от 8 января 1987 г., 13 июля 1990 г. и 10 ноября 1996 г.). Газопроводы I класса с диаметром труб 200 мм имеют санитарный разрыв 100 м от крайней нитки.

На территориях в границах санитарно-защитных зон запрещено: размещать новую жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, эксплуатировать садово-огородные участки, детские площадки, образовательные и детские учреждения, оздоровительные учреждения общего пользования, объекты пищевой промышленности и другие территории с нормируемыми показателями качества.

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО Ивановский  сельсовет не предусматривается.

При размещении новых объектов в планируемой производственной зоне необходимо оценивать имеющиеся территориальные ресурсы для организации санитарно-защитной зоны, т.е. фактическое расстояние до границы нормируемых территорий (как существующих, так и планируемых). Приоритетом считать соблюдение установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

## Качество поверхностных вод

Реки рассматриваемой территории относятся ко II категории, следовательно, эти воды  не используются как источники питьевой воды.

Производственный контроль качества воды водоёмов ведётся в весеннее-осенний период.

В Оренбургском районе санитарное состояние водных объектов остаётся стабильным. По-прежнему остаётся актуальной проблемой охрана малых рек и озёр от загрязнения. Исследовано проб воды водоёмов 1 категории в 2009 году по бактериологическим показателям 77, из них не соответствуют требованиям 3 пробы, на санитарно-химические показатели исследовано 74 пробы, из них не соответствует 3 пробы.

Для большинства рек характерны практически одни и те же причины их загрязнения, в основе которых лежат факторы антропогенной, техногенной и экологической нагрузки.

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, животноводческие фермы. Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их.

Способствующими причинами ухудшения состояния рек является уменьшение их проточности, заиливание.

## Качество питьевых вод

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических задач. остается неблагоприятной санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории муниципального образования ивановский сельсовет в области обеспечения доброкачественной питьевой водой. по данным результатов мониторинга за качеством воды, подаваемой населению с. Ивановка отмечается превышение показателей по содержанию нитратов 37-90,7 мг/л (при норме не более 45мг/л), хлоридам 750*948 мг/л (при норме не более 330 мг/л), железу 0,24-0,38 мг/л (при норме не более 7мг-экв/л), сухому остатку 2151-2407 мг/л (при норме 1000 мг/л) и не соответствует СанПин 2.1.41074-01 «Вода питьевая. Контроль качества», которые окажут непосредственное влияние на заболеваемость желудочно-кишечного тракта и заболевания крови населения с. Ивановка.

На территории муниципального образования Ивановский сельсовет имеются и эксплуатируются 4 водозаборные скважины.

Водозаборы ведомственно принадлежат МП ЖКХ «Урал», назначение водозаборов – для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения, социально-значимых и других объектов.

Водоснабжение новых жилых районов планируется осуществлять из подземного водозабора (подрусловый водозабор р. Урал) города Оренбурга расположенного на территории Ивановского сельсовета.

### 11.2.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО Ивановский сельсовет в размере 200 метров для реки Урал и 50 метров для малых рек (таблица №11.3.).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а) применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) и станции II подъема или насосно-фильтровальной станции необходимо разработать проект организации зоны санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

## 11.3 Источники загрязнения почв. Санитарная очистка населенных мест.

В текущем году проблемы связанные с загрязнением почвы отходами производства и потребления, а также бытовыми отходами по прежнему актуальны. Безотходная технология на предприятиях района из-за недостатка средств не внедряется.

Загрязнение подстилающей поверхности почв рассматриваемой  территории происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк; углеводороды, бенз(а)пирен и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна.

В текущем году  проблемы связанные с загрязнением почвы отходами производства и потребления, а также бытовыми отходами по прежнему актуальны. Нерешённым остаётся вопрос по утилизации пришедших в негодность ядохимикатов в сельской местности. Не организована очистка территорий производственных объектов  от отходов производства (навоз, металлолом). Несвоевременная очистка выгребных ям приводит к загрязнению почвы и возможному загрязнению грунтовых вод. Накопление мусора на территории населенных пунктов способствует гнездованию и размножению грызунов, которые являются переносчиками ГЛПС.

На территории Ивановского сельсовета имеется свалка ТБО, которая в настоящее время рекультивируется.  Планируется организованный планово-регулярный сбор твердых бытовых отходов с помощью спец. техники и его вывоз на полигон ТБО города Оренбурга.

Актуальным остаётся вопрос капитального ремонта и строительства централизованной системы канализации в селе Ивановка в существующей и планируемой жилой застройки, строительство  канализационной насосной станции и напорной канализационной централизованной ветки  для сбора жидких бытовых отходов и её отвод на центральные очистные сооружения города Оренбурга.

### 11.3.1. Мероприятия по охране почв

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв Ивановского сельсовета.

Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

Так, необходимо рекультивировать несанкционированные места складирования отходов, свалку ТБО, карьеры после  выработки запаса полезных ископаемых.

Территория Ивановского  сельсовета расположена в пойме реки Урал.  В настоящее время на затапливаемых территориях хозяйственная деятельность не ведется.  Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

### 11.3.2 . Предложения по санитарной очистке населенных мест

При организации санитарной очистке населенных мест необходимо руководствоваться Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88)

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Ивановского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Ивановского сельсовета (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 2193 человека объем твердых бытовых отходов для Ивановского сельсовета составляет 986,8 т/год.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Ивановского сельсовета генпланом  намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО. Если организация сбора мусора таким образом невозможна,  тогда необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора бытового мусора (оборудование площадки заключается в следующем: твердое покрытие площадки, ограждение площадки или использование контейнеров с крышками, организация беспрепятственного подъезда специализированного автотранспорта, освещение).

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

Органам местного самоуправления необходимо проводить  разъяснительную работу по привлечению местного населения к участию в санитарных днях сезонной очистке территории села, уборке территории возле места непосредственного проживания и т.д.

### 11.3.3. Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО Ивановский сельсовет являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- своевременный вывоз отходов на полигон ТБО;

- проведение рекультивации территории законсервированного полигона ТБО;

- проведение рекультивации существующих несанкционированных мест складирования и утилизации твердых бытовых отходов;

- приведение территории законсервированных скотомогильников в надлежащее санитарное и эстетическое состояние;

- эксплуатация нового скотомогильника в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация нового скотомогильника с учетом последующей рекультивации территорий.

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Ивановский сельсовет.

# 12.     Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 12.1 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопсности

Территорию МО СП Ивановский сельсовет обслуживают ниже следующие силы и средства  противопожарной службы см. табл. 12.2.4.1.

На территории г. Оренбург расположена ПЧ-5 ГУ “9 ОФПС по Оренбургской области ГУ МЧС”, которая имеет 5 единиц пожарных машин: АЦ 3,2-40, АЦ 25-40, АЦ 8-40, АЦ 5-40, АЦ-5-40 и одну автолестницу АЛ-30 (131, 43101). Пожарная часть удалена на 75 км от ГУ МЧС. Радиус обслуживания  ПЧ 5 км,

Таблица 12.2.4.1

Силы и средства противопожарной службы

обслуживающие территорию МО СП Дружбинского сельского совета:

| № п/п | Наименование подразделения | Адрес | Силы и средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На дежурстве |
|  |  |  | л/с | тех. | л/с | тех. |
| 1. | Государственная противопожарная служба ПЧ-5 9-ОФПС | г. Оренбург, ул. Донгузская, 10 | 52 | 5 | 11 | 2 |
| 2. | ДПК | Оренбургский район, с. Ивановка | 1 | 1 | 1 | 1 |

На территории с. Ивановка действует круглосуточно добровольная пожарная команда, состоящая из 1 человека, располагающая одним (рассчитанный для ассенизации) переоборудованным автомобилем ГАЗ-59, 1971 г. выпуска, состояние его удов. Бокс для стоянки пожарного автомобиля не предусмотрен.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  Муниципальное образование Ивановский сельсовет пожарными машинами обеспечен на 0,88 маш. (требуемое),  но с учетом роста новых проектируемых районов Экодолье и Приуралье, количество пожарных машин необходимо увеличить соответственно на 5,84 маш. и 3,9 маш. Всего в МО Ивановка к 2030 году будет необходимо 10,62 маш.

Следовательно МО Ивановский сельсовет не обеспечено пожарными машинами на весь срок генерального плана.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельское поселение не должно превышать 20 мин. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, ст. 76).

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ст. 68 и приложения таблиц 7, 8  “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ", СП 8. 131.130.2009. Свод правил “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности”. Приказ  МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных  предприятиях  72 часа.

На планируемый срок и первый этап развития принимается один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с и один пожар на сельскохозяйственном предприятии или складе, с расходом воды на пожаротушение 10 л/c. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды должен, хранится в резервуарах чистой воды и составляет (20 х 3600 х 3) ( 1000 (  216 м3

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11. СП 8. 131.130.2009 по дорогам с твердым покрытием.

Противопожарное водоснабжение

На территории сельского поселения расположены:

- четыре пожарных гидранта, состояние их рабочие;

- водонапорные башни  отсутствуют;

- пожарные водоёмы не указаны. Нет сведений!!!

По данным Акта осеннего обследования пожарного водоснабжения МО Ивановский сельсовет с 05.09.2011 г. по 14.10.2011 г. выявлены следующие технические состояния ПГ (см. табл. 12.2.4.2.).

Таблица 12.2.4.2.

| № п/п | Адрес | Место положение гидранта | Наличие указателей | Подъезд- ные пути | Тех. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | с. Ивановка ул. Комсомольская, 2 | ┬ 100 | Не по ГОСТу | Есть | Исправен. |
| 2. | с. Ивановка ул. Кольцевая, 50 МДОУ д/с «Колосок» | ┬ | Не по ГОСТу | Есть | Исправный. |
| 3. | с. Ивановка ул. Комсомольская- пер Уральский в 50м от Дома милосердия | ┬ | Не по ГОСТу | Есть | Исправный. |
| 4. | с. Ивановка пер. Уральский, 1 | ┬ | Не по ГОСТу | Есть | Исправны. |

Пожарные гидранты  и их техническое состояние

МО Ивановский сельсовет

Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Примечание: При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3. СП 8. 131.130.2009. Свод правил “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности”. Приказ  МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников противопожарного водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем  проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог.  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Выводы:

- В соответствии с требованиями с НПБ 101-95, на планируемый срок требуется 11 АЦ. Всего в МО СП Ивановский сельсовет необходимо один пост пожарной охраны 2 маш. и пожарное депо на 4-6 маш.

- Противопожарное водоснабжение МО СП Ивановский сельсовет не отвечает требованиям статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

# 13.     Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- подготовить план  реализации генерального плана поселения;

- подготовить проект правил землепользования и застройки поселения;

- подготовить документацию по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения.